## Slide 1
有效远离火灾
应急消防知识课件
火灾自救/消防安全知识/主题班会课件

## Slide 2
1.火灾的特性
2.火灾的预防
3.火灾的应急处理
4.常用消防器材介绍
5.灭火器材使用实操
目录
https://www.PPT818.com/

## Slide 3
第一章
火灾的特性
Characteristics of fire

## Slide 4
火灾： 火灾是指在时间或空间上失去控制的灾害性燃烧现象 。
燃烧： 燃烧是可燃物跟助燃物（氧化剂）发生的一种剧烈的发光、发热的氧化反应。
电话礼仪
火灾的特性
01
02

## Slide 5
1
2
3
助燃剂
空气 氧气 氯气
着火点
指达到可燃物开始燃烧的温度，即燃点。
明火 火花 高温物体 化学反应放热
可燃物
木材 纸 塑料 轻金属 柴油 汽油 天然气 液化气

## Slide 6
火灾的分类
A类火灾: 固体火灾，燃烧后均形成灰烬，如:木材，纸张橡胶,，塑料及棉织品等。
B类火灾﹕一般指液体或可溶性固体燃烧的火灾，如﹕汽油﹐煤油﹐食油等各种油类等。
C类火灾:气体火灾，如：煤气，液化气，沼气，乙炔等。
D类火灾:轻金属火灾，如金属钠,，金属钾，镁粉，铝粉等燃烧的火灾。
E类火灾：带电火灾，指带电物体燃烧的火灾。

## Slide 7
火灾的发展
平均温度
时间
初起阶段
全面发展阶段
周围无其他可燃物
或密闭空间内
轰燃
猛烈燃烧阶段
熄灭阶段

## Slide 8
1.突发性：
停电；黑暗；高温；大火；
浓烈的烟雾；众人的惊慌。
火灾的发生事先都没有预警，是人所未知的，不良的环境会引发人内心的恐惧和慌乱，使人方向感丧失，判断力丧失， 从而不能采取正确、安全的措施。
火灾的危害特征

## Slide 9
2.有毒烟气：
主要成分为气态、液态和固态物质与空气的混合物，如一氧化碳、二氧化碳、硫化氢、氯化氢、氰化氢、二氧化氮等成分复杂的有毒气体，炭黑、碎屑、灰烬等颗粒物；
人吸入后造成中毒和缺氧，诱发晕厥或者其他疾病，造成死亡；
使火场内能见度降低；
四处蔓延，高温、可燃的烟气扩散至其他空间，使火势蔓延。
火灾事故中80%的死亡是因为吸入有毒烟气中毒。
3.高温：
一般的着火物质燃烧，火场内温度可以到800摄氏度以 上；高温辐射可能引燃衣物，或直接作用于人体，造成烧伤甚至死亡；高温辐射引燃附近未直接接触的其他可燃物；
高温破坏建筑结构。
4.缺氧：
由于物质燃烧需要消耗大量的氧气，在相对通风不良的室内火灾中，火场空间内氧气急剧消耗，造成空气中氧含量不足，引发缺氧性疾病甚至窒息死亡。

## Slide 10
第二章
火灾的预防
Characteristics of fire

## Slide 11
预防原理
1、控制可燃物 2、隔绝空气 3、消除着火源 4、阻止火势蔓延
预防措施
1、控制可燃物
使用不燃或难燃物质代替可燃物质；
易燃易爆气体、粉尘环境加强通风，避免易燃易爆气体、粉尘积聚；
易燃易爆气体、粉尘环境加装浓度报警装置等；
及时清理出车间不需要的物料；
及时清洁车间积聚的镁粉；

## Slide 12
2、隔绝空气
易燃易爆物的生产过程应密封的设
备内进行；充装惰性气体保护；
隔绝空气储存某些化学危险品，如金属
钠储存在煤油中。
3、消除着火源
易燃易爆场所的防爆电气；
可燃物禁止放在电箱等电气设备附近；
高温设备，动火作业现场应清理可燃物；
禁止吸烟、携带火种、禁止明火等；
防静电、防雷；遮光；
可燃物仓库的温湿度控制
4、阻止火势蔓延
火灾探测报警器；
灭火器等灭火器材；
控制单位空间内可燃物数量，如在车间存放的
化学品、可燃包装物不超过一个班的量；
可燃物堆放保持适当的距离；
设置防火分区、防火墙。
Notes: https://www.ypppt.com/

## Slide 13
第一章
火灾的应急处理
Characteristics of fire

## Slide 14
火灾应急处理的基本原则
1. 优先保障人员人身安全；
2. 统一指挥、同步行动原则，由现场最高职位人员负责统一指挥，每项工作指定负责人组织实施；
3. 先控制、后灭火原则，发现火灾时应立即组织移开起火点附近的可燃物（电气火灾还需安排断电），并同步安排人员准备灭火。
1.报警/上报
报告部门主管；
报告公司安管；
通知119（火势可能蔓延且难以控制）
报告内容： 着火地点； 着火物；
火势大小； 已采取或即将采取的措施。（如有）

## Slide 15
灭火基本原理
A.冷却灭火： 将温度降到可燃物的着火温度之下。
B.隔离灭火： 将可燃物、助燃物与火源分开。
C.窒息灭火： 将可燃物表面与空气隔开，使其无法燃烧。
D.化学抑制法： 一般的物质燃烧过程中，通常可燃物需要先气化然后与氧气结合才能燃烧，化学抑制法即在可燃物气化时使其混入不可燃烧杂质，减少其与氧气接触的机会，达到灭火的效果。

## Slide 16
A
B
C
D
E
疏散除应急人员之外的所有无关人员；
在火势允许的情况下，优先从熟悉的路线疏散；
疏散完毕应进行人员清点，发现人员失踪应通报部门负责人或安管。
优先疏散行动不便人员和女员工；
统一疏散至公司紧急集合点（篮球场）；
3.人员疏散

## Slide 17
认真对待、积极参与公司组织的消防演练，减少突发事件紧急疏散时的惊慌情绪；
平时应关注本车间的消防疏散路线，保持消防疏散通道和安全门的畅通；
负责人做好疏散人员的安抚，避免人员慌乱情绪；
发生火灾时不可乘坐电梯；
遇到火势威胁时，应披上用水浸湿的衣物、被褥等（保持身体尽可能的湿），向安全出口方向冲出去；
通过浓烟区域时，应尽量使身体贴近地面，并用湿毛巾等湿布捂住口鼻；
身上着火时，千万不要奔跑，应尽可能脱掉着火衣物，或者就地打滚或用厚重的衣物压住火苗灭火（不可用灭火器灭火，初起时可以用水灭火）。
如果逃生路线被火封锁或其他原因不通时，应立即退回并寻找其他出口，所有通道均不通时，应寻找安全庇护所（无可燃物，有充足的水，易被救援人员发现），可能时，在窗口挥舞衣物、呼叫等发送求救信号。

## Slide 18
4
救援
现场能救援时尽力施救，不能时应告知负责人、安管等人员受困情况，组织专业人员施救。
5
警戒
劝阻无关人员进入火场；
引导救援、灭火人员和车辆进入现场；
避免混水摸鱼事件，关注是否有可疑人员人为纵火。

## Slide 19
第四章
常用消防器材介绍
Characteristics of fire

## Slide 20
手提式干粉灭火器
ABC干粉灭火器，可用于扑灭
A、B、C、E类火灾
D类干粉灭火器，可用于扑灭
D类火灾

## Slide 21
第五章
灭火器材使用实操
Characteristics of fire

## Slide 22
1. 手提灭火器把，在距离起火点3M—5M左右处，将灭火器放下，在室外使用时注意占据上风方向。
3. 拔下保险销，一只手握住喷嘴，使其对准火焰根部，另一只手用力按下压把，干粉便会从喷嘴喷射出来。
手提式干粉灭火器的使用方法
手提式干粉灭火器的使用方法
2. 使用前先将灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动。
4. 左右喷射，不能上下喷射，灭火过程中应保持灭火器直立状态，不能横卧或颠倒使用。
手提式干粉灭火器的使用方法
手提式干粉灭火器的使用方法

## Slide 23
01
右手拖着压把，左手拖着灭火器底部，轻轻取下灭火器
02
右手提着灭火器到现场
03
右手捂住喷嘴，左手执筒底边缘
04
把灭火器颠倒过来呈垂直状态，用劲上下晃动几下，然后放开喷嘴。
05
右手抓筒耳，左手抓筒底边缘，把喷嘴朝向燃烧区，站在离火源八米的地方喷射，并不断前进，兜围着火焰喷射，直至把火扑灭。
06
灭火后，把灭火器卧放在地上，喷嘴朝下。
泡沫灭火器的使用方法

## Slide 24
消防栓使用方法：
此处添加计划扼要说明，添加简短说明文字。
消防栓使用方法：
此处添加计划扼要说明，添加简短说明文字。
消防栓使用方法：
此处添加计划扼要说明，添加简短说明文字。
消防栓使用方法：
此处添加计划扼要说明，添加简短说明文字。