## Slide 1
道路安全教育
卡通全国交通安全日道路安全教育
汇报人：PPT818
全/国/交/通/安/全/日

## Slide 2
目
录
交通安全基础知识
1
出车前的安全准备
2
道路行车安全
3
极端天气安全行驶
4

## Slide 3
01
交通安全基础知识
A dream need to work out a summary report dream need to work out a need to work out a summary report summaryA dream need to work out a dream need to work out a need to work

## Slide 4
交通安全基础知识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
1、驾驶机动车不得有下列行为：
（1）在车门、车厢没有关好时行车； （2）在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品； （3）拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为； （4）下陡坡时熄火或者空挡滑行； （5）向道路上抛撒物品； （6）驾驶摩托车手离车把或者在车把上悬挂物品； （7）连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟； （8）在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭。

## Slide 5
交通安全基础知识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
2、汽车驾驶员一般应具备哪些知识？
（1）“五知”：指知“人、车、路、天、货”； （2）撞击力：汽车在运动中动能，可根据物理学动能定律公式求得。要明确车速愈快，动能愈大，所以道路上任何人、车、物是经不起撞击的； （3）速度：汽车在运行过程中遇到意外情况不是一刹就停的。所以驾驶车辆人员必须掌握速度和制动距离的概念。要明确车速提高一倍，制动距离要增加四倍； （4）空间：是前后车距、横向和低空障碍高度等。
具备“五知”、撞击力、速度、空间等几个方面概念。

## Slide 6
交通安全基础知识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
3、最易发生交通事故有哪些原因？
（1）车辆出发前未做安全检查； （2）超速、开快车； （3）长途、长时间开车，精神体力不佳； （4）酒后开车； （5）随意超车、乱换车道、蛇行； （6）在高速公路行使路肩； （7）未保持安全距离； （8）不专心开车，驾驶中与人谈笑，或者车行中打电话，做其它事情等； （9）闯红灯、闯平交道； （10）转弯时未减速慢行。

## Slide 7
交通安全基础知识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
4、汽车驾驶人心理素质主要表现在哪些方面？
个性方面
以自我为中心，性格急躁粗暴，自由散漫、争强好胜、喜欢寻求刺激、缺乏责任心、行为随意；
智能方面
智育水平低，不愿学习，注意力分配差、深度知觉差、动作反应不当等。

## Slide 8
交通安全基础知识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
5、对车辆各主要机件的基本技术要求是“
四动四全四不漏、四清五足加四无”指那些内容？
四动
指发动机“一提能起动”、运转正常；制动“一脚有效”，各部机件性能良好；转向“一手能转动”，各部调整合适，连接可靠；润滑性“一人能推动”，底盘各部件润滑良好。
四全
蓄电池电足；灯光明亮完好；喇叭清脆响亮；雨刮灵活自如
四不漏
全车无漏油、漏气、漏电和漏水

## Slide 9
交通安全基础知识
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
5、对车辆各主要机件的基本技术要求是“
四动四全四不漏、四清五足加四无”指那些内容？
四清
蓄电池清洁、空气、汽油和机油清洁
五足
轮胎气压、润滑油、冷却液、燃油和蓄电池电解液足
四无
机件表面无过热现象；各部机件无异响；车身、车厢无歪扭；随车工具无丢失。

## Slide 10
02
出车前的安全准备
A dream need to work out a summary report dream need to work out a need to work out a summary report summaryA dream need to work out a dream need to work out a need to work

## Slide 11
出车前的安全准备
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
驾驶车辆上路要具备哪些条件？
（1）按照驾驶证载明的准驾车型驾驶机动车；同时随身携带驾驶证； （2）所驾车辆要经过车辆管理机关的定期检验合格；备有注册的机动车行驶证和检验合格标识、机动车交通强制保险标识； （3）车况良好，刹车、转向、灯光、喇叭、雨刮器、后视镜等安全设施和设备要齐全有效； （4）时刻保持交通安全意识。

## Slide 12
出车前的安全准备
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
有下列情况不要驾驶车辆：
饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，镇静或抑制性药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不要驾驶机动车。

## Slide 13
出车前的安全准备
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
汽车在出车前应进行那些日常维护工作
（1）清洁汽车外表；检查门窗玻璃、刮水器、室内镜、后视镜、门锁与车窗升降器等是否齐全有效； （2）检查散热器水量、曲轴箱内机油量、传制动液压油量、燃料箱内燃油储量、蓄电池内电解液量是否符合要求；并检查上述盖是否齐全有效； （3）检查行车证件、牌照、喇叭、灯光是否齐全、工作有效、安装牢靠； （4）检查转向机构等连接部位是否有松旷、安装是否牢固可靠； （5）检查轮胎气压，并清除胎间及胎纹间杂物、小石子应挖出； （6）检查轮毂轴承是否有松动； （7）起动发动机，察看仪表工作是否正常，检查发动机有无异响； （8）检查有无漏水、漏油、漏气、漏电现象。

## Slide 14
03
道路行车安全
A dream need to work out a summary report dream need to work out a need to work out a summary report summaryA dream need to work out a dream need to work out a need to work

## Slide 15
道路行车安全
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
机动车通行有关规定
（1）机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度。在没有限速标志、标线的道路上机动车不得超过下列最高行驶速度 （2）机动车超车时，应当提前开启左转向灯、变换使用远、近光灯或者鸣喇叭。在没有道路中心线或者同方向只有1条机动车道的道路上，前车遇后车发出超车信号时，在条件许可的情况下，应当降低车速、靠右让路。后车应当在确认有充足的安全距离后，从车的左侧超越，在与被超车辆拉开必要的安全距离后，开启右转向灯，驶回原车道。

## Slide 16
道路行车安全
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
机动车通行有关规定
①减速靠右行驶，并与其他车辆、行人保持必要的安全距离；
②在有障碍的路段，无障碍的一方先行；但有障碍的一方已驶入障碍路段而无障碍的一方未驶入时，有障碍的一方先行；
③在狭窄的坡路，上坡的一方先行；但下坡的一方一行至中途而上坡的一方未上坡时，下坡的一方先行；
④在狭窄的山路，不靠山体的一方先行；
⑤夜间会车应当在距相对方向来车150米以外改用近光灯，在窄路、窄桥与非机动车会车时应当使用近光灯；
(3）在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路上，机动车遇有对方向来车时应当遵守下列规定

## Slide 17
道路行车安全
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
机动车通行有关规定
（4）机动车在有禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点以及在铁道路口、人行横道、桥梁、急弯、陡坡、隧道或者容易发生危险的路段，不得掉头；
（5）机动车倒车时，应当察明车后情况，确认安全后倒车。不得在铁路道口、交叉路口、单行路、桥梁、急弯、陡坡或者隧道中倒车；

## Slide 18
道路行车安全
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
机动车通行有关规定
（6）机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，应当遵守下列规定：
①准备进入环形路口的让已在环形路口内的机动车先行
②向左转弯时，靠路口中心点左侧转弯。转弯时需开启左转向灯，夜间行驶开启近光灯；
③有交通标志、标线控制的，让优先通行的一方先行；
④没有交通标志、标线控制的，在进入路口前停车瞭望，让右方道路的来车先行；
⑤转弯的机动车让直行的车辆先行；
⑥相对方向行驶的右转弯的机动车让左转弯的车辆先行。

## Slide 19
道路行车安全
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
机动车通行有关规定
（7）机动车遇有前方交叉路口交通阻塞时，应当依次停在路口以外等候，不得进入路口。 机动车在遇有前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时，应当依次排队，不得从前方车辆两侧穿插或者超越行驶，不得在人行横道、网状线区域内停车等候。

## Slide 20
道路行车安全
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
机动车通行有关规定
①在设有禁停标志、标线的路段，在机动车与非机动车道、人行道之间设有隔离设施的路段以及人行横道、施工地段，不得停车； ②交叉路口、铁路道口、急弯路、宽度不足4米窄路、桥梁、陡坡、隧道以及距离上述地点50米以内的路段，不得停车； ③公共汽车站、急救站、加油站、消防栓或者消防队（站）门前以及距离上述地点30米以内的路段，除使用上述设施的以外，不得停车； ④车辆停稳前不得开车门和上下人员，开关车门不得妨碍其他车辆和行人通行； ⑤路边停车应当紧靠道路右侧，机动车驾驶人不得离车，上下人员或者装卸物品后，立即驶离； ⑥城市公共汽车不得在站点以外的路段停车上下乘客。
（8）机动车在道路上临时停车，应当遵守下列规定

## Slide 21
道路行车安全
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
夜间行车安全“八项注意”牢记心间
（1）夜间行车中遇有对向来车，不要一会踩踏板，一会向右转方向，要切实注意右侧行人和自行车。 （2）夜间行车要注意从左侧横穿马路的行人。 （3）要严格控制车速。 （4）要注意跟车距离。要尽量拉大跟车距离，以防追尾事故发生。 （5）要尽量避免夜间超车，特别是窄桥及视线不良、交通流量大的路段，更应注意不要超车。 （6）要注意夜间行车的驾驶疲劳。 （7）要注意夏季夜间行车。 （8）要注意职业道德的修养。

## Slide 22
道路行车安全
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
夜间行车安全“八项注意”牢记心间
（1）高速公路应当标明车道的行驶速度，最高车速不得超过每小时120公里；
（2）在高速公路上行驶的小型载客汽车最高车速不得超过每小时120公里，其他机动车不得超过每小时100公里。道路限速标志标明的车速与车道行驶车速的规定不一致的，按照道路限速标志标明的车速行驶。
（3）机动车在高速公路上行驶，车速超过每小时100公里时，应当与同车道前车保持100米以上的距离，车速低于每小时100公里时，与同车道前车距离可以适当缩短，但最小距离不得少于50米。

## Slide 23
道路行车安全
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
夜间行车安全“八项注意”牢记心间
（4）机动车在高速公路上行驶，遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度气象条件时，应当遵守下列规定：
①能见度小于200米时，开启雾灯、近光灯、示宽灯、前后位灯和危险报警闪光灯，车速不得超过每小时60公里，与同车道前车保持100米以上距离；
②能见度小于100米时，开启雾灯、近光灯、示宽灯、前后位灯和危险报警闪光灯，车速不得超过每小时40公里，与同车道前车保持50米以上距离；
③能见度小于50米时，开启雾灯、近光灯、示宽灯、前后位灯和危险报警闪光灯，车速不得超过每小时20公里，并从最近的出口尽快驶离高速公路。

## Slide 24
道路行车安全
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
驾驶过程中的误区:(13大误区）
（1）夜晚远光灯越强行驶越安全；
（2）习惯性踩离合器是减少麻烦的办法；
（3）汽车行驶时将中央门锁锁死是安全的办法；
（4）习惯停车后直拉紧手刹；
（5）单向行驶时如果有双道，压虚线行驶最安全；
（6）高速拐弯时一边踩离合器一边踩刹车行驶最安全；
（7）汽车加装ABS系统后是为了缩短刹车距离；

## Slide 25
道路行车安全
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
驾驶过程中的误区:(13大误区）
（8）遇到其他驾驶不熟练者或违章者应通过喇叭或大灯提示他；
（9）开车行驶时只注意保持前后车辆的距离；
（10）将驾驶座椅调得越靠近方向盘约有安全感；
（11）高速行驶时一边的轮子突然压到积水（各类油类液体、冰雪）的 路面很危险；
（12）光滑的路面应学会用好手刹和脚刹来控制汽车行驶；
（13）习惯开快车的人驾驶技术高。

## Slide 26
04
极端天气安全行驶
A dream need to work out a summary report dream need to work out a need to work out a summary report summaryA dream need to work out a dream need to work out a need to work

## Slide 27
极端天气安全行驶
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
雨天如何安全行驶
不要遇见积水就刹车、或躲避。
控制车速、注意路况，遇见行人和会车时要提前减速、鸣号。
选择安全的路面行驶，在容易打滑的路面行驶时不要紧急制动、急转方向。
遇见特大暴雨，雨刮器已经失去作用时应将车停放在安全位置，并打开双闪灯。

## Slide 28
极端天气安全行驶
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
大风天气如何驾车
集中精力，注意行人、自行车、牲畜的动向
中低速行驶、随时准备制动
摇紧车窗，以防止风沙进入车内影响司机呼吸和观察

## Slide 29
极端天气安全行驶
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
冰雪道路如何防止车辆滑溜
行车前应准备好铁锹、防滑链、三角木等防滑用具
起步要平稳
控制好车速，合理使用挡位
行车速度保持均匀
转弯时，应降低车速，缓打方向
在制动时，动作应当轻柔

## Slide 30
极端天气安全行驶
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
雨、雪天安全驾驶技巧
入冬前，首先要对全车做一次专门的安全检查。
检查主要项目包括汽车电池、保险带、喇叭、散热器、发动机机油、灯光、刹车、排气系统、暖风、除霜加热器、雨刷和点火系统 。
切勿边开车边擦玻璃
冬季由于驾驶室内外温差较大，在档风玻璃内侧及车窗玻璃上会形成一层薄雾，打开空调的除雾档，可以快速除雾；也可将车窗打开一条缝，使车内外空气流通，温度保持一致，可避免风挡玻璃内凝结雾气 。

## Slide 31
极端天气安全行驶
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
雨、雪天安全驾驶技巧
在冰雪路面上驾驶汽车
驾驶中如果积雪深至车轮轴时，应将积雪铲除后再前进。积雪路上若已有车辙，应循车辙行驶。
路面结冰时尽量行驶在前车留下的车辙中，不要靠路边驾驶。如果你感到驱动轮开始打滑，马上松开油门。不要猛踩刹车，那样将很可能造成侧滑。

## Slide 32
极端天气安全行驶
PLEASE ENTER THE TITLE TEXT YOU NEED HERE
雪天行驶“三字诀”
缓加油
巧减速
慢转向
多预见
雪天行驶“七要素 ”
防起步过猛
防车速过快 （中低速行驶）
防跟车过近
防超会车不当
防制动过急
防停车不当
防眩目雪盲

## Slide 33
谢谢观看
卡通全国交通安全日道路安全教育
汇报人：PPT818
全/国/交/通/安/全/日